# А О « Казанский Экологический Комплекс »

« К  Э  К »

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## ЗАО «КЭК» 420039,РТ, г. Казань, ул. Гагарина, д111                                                                      ИНН 1655041708

Тел.(843) 542-51-65,тел/факс (843) 544-23-21                    Р./с 4072810800000002105 в ОДО «Банк “Казанский”

№________                                                                                                                «_____»________________200__г.

Коммерческое предложение.

Мусоросортировочный комплекс  мощностью 500 тыс. тонн в год и полигон для захоронения не утилизируемых отходов для населённых пунктов с количеством населения 1миллион человек.

Предлагаемый технологический процесс сортировки и прессования ТБО (твёрдых бытовых отходов) в настоящее время является наиболее экологически чистым, наименее затратным и экономически эффективным способом утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов.

Внедрение данного технологического процесса сортировки и прессования  ТБО позволяет получить значительный экономический эффект, который заключается в следующем:

- Увеличение срока эксплуатации полигона, а 3 – 4 раза и уменьшения его площади в 5-6 раз;

- Уменьшения биологической и химической активности брикетированных отходов, в результате чего снижается эмиссия газов, жидких стоков инфильтрата и исключается возможность самовозгорания;

- Устранение разброса ветром лёгких фракций ТБО;

- Низкая влажность брикетированных отходов и высокая плотность брикетов, которая не допускает впитывание атмосферных осадков, способствует замедлению анаэробных процессов, в связи, с чем уменьшается образование биогаза в единицу времени и загрязнению почвенных вод;

- Значительное упрощение процесса эксплуатации полигона захоронения ТБО;

- Уменьшение на 70-75% количества грунта для пересыпки слоёв ТБО и рекультивации полигона;

- Возможность извлечения и дальнейшего использования вторичного сырья;

- Работа с брикетами ТБО более технологична, экологически безопасна и более эстетична, что имеет определённую социальную значимость;

-Устраняет благоприятную среду для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Превосходные параметры поставляемого компанией оборудования для утилизации вторсырья и ТБО являются следствием четкого соблюдения рекомендаций действующих стандартов и использования современных систем проектирования.

Обеспечивать высокое качество и сокращать себестоимость этих систем сортировки мусора и отходов позволяет опыт и мастерство персонала, а также превосходное оснащение предприятия и использование современных материалов. Это оборудование хорошо показало себя на практике и пользуется отличными отзывами пользователей.

Имеющиеся в данном разделе линии для сортировки вторсырья, мусора и ТБО отличают следующие особенности:

- возможность работы с разными видами ТБО;

- эргономичные органы управления;

- продуманная конструкция;

- безопасность эксплуатации;

- технологичность монтажа;

- легкость наладки и простота техобслуживания;

- высокий уровень автоматизации;

- обоснованная стоимость;

- наличие гарантии.

Основным способом утилизации по-прежнему остается захоронение отходов на полигонах.

Производство по переработке ТБО по существу начинается с организации системы сбора и доставки отходов. Правильно организованная система сбора и доставки ТБО обеспечивает значительное уменьшение количества образующихся отходов и снижение негативного влияния ТБО на окружающую среду и позволяет извлечь полезные компоненты. Таблицы 2 и 3 иллюстрируют  состав отходов каждого из секторов: жилого и коммерческого.

| Компоненты | Общее в% | Содержание, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фракции, мм |
|  |  | +200 | -200+80 | -80 |
| Бумага, картон и т.п. | 19,0 | 6,6 | 8,4 | 4,0 |
| Органические отходы | 40,0 | 0,0 | 14,2 | 25,8 |
| Черные металлы | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 |
| Цветные металлы (алюминий) | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| Текстиль, кожа, резина | 4,0 | 1,3 | 2,0 | 0,7 |
| Стекло | 14,0 | 0,0 | 13,8 | 0,2 |
| Пластмасса (высокой плотности) | 6,0 | 0,15 | 4,25 | 1,6 |
| Полимерная пленка | 4,0 | 1,45 | 2,5 | 0,05 |
| Древесина | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 |
| Прочее (включая отсев –15 мм) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Итого: | 100,0 | 12,8 | 50,85 | 36,35 |

Примечание: 1. Стекло в составе исходных ТБО на 97% представлено целыми бутылками (все в классе –200+80 мм) 2. Черный металл на 50% представлен консервными банками (белая жесть); почти все банки находятся в классе –200+80 мм.

Ориентировочный состав коммерческих отходов

| Номенклатура | Содержание (в %) |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 4,5 |
| Текстиль | 2,2 |
| Дерево | 1,7 |
| Макулатура | 58 |
| Пластмасса | 4,6 |
| Резина | 1,7 |
| Стекло | 7 |
| Черные металлы | 0,7 |
| Цветные металлы | 19 |

Отобранные полезные компоненты отходов 
(для завода по переработке ТБО производительностью 500 тыс. т/год).

| Номенклатура | Выход, т/год | Стоимость 1т*, руб. | Итоговая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Картон | 64387 | 200 | 12877,4 |
| Бумага | 42925 | 250 | 10731 |
| Текстиль | 22592 | 980 | 22140 |
| Лом черных металлов | 19768 | 2700 | 53373,6 |
| Лом цветных металлов | 8472 | 26500 | 224508 |
| Стекло | 19768 | 1400 | 27675 |
| пластмасса | 33880 | 1900 | 64372 |
| Полиэтиленовая пленка | 22592 | 5400 | 121997 |
| ИТОГО: | 234384 (41%) |  | 537674 |

*Цены 2015г.

ЗАО «Казанский Экологический Комплекс.

Предварительный расчёт для сортировочного комплекса.

Число жителей – 1000 000 человек. Норма накопления, средняя на человека (жилой фонд) – 1,13 м3/год. Тариф на размещение ТБО на полигоне (средний) – 9,43 руб./м3, включая НДС.

Годовой объем ТБО (без учета коммерческих ТБО) – 2824000 м3/год. Или 564 800 тн./ в год.

Коэффициент перевода кубометров в тонны = 5  1$ = 52 руб.

| Доходная часть | День | Месяц | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём отходов в тоннах | 1568,9 | 47066,7 | 564800 |
| Объём отходов в м³ | 7844,4 | 235333,4 | 2824000 |
| Доход за размещение ТБО после сортировки м³ | 60%=4706,64х9,43=44383,6р. 44383,6:52р=853,5$ | 60%=141200х9,43=1331516р 1331516:52=25606$. | 60%=1694400х9,43=15978192р 15978192:52=307273$. |
| Доход за размещение40% ТБО на полигоне. м³ | 40%=3137,76х9,43=29589,1р. 29589,1:52=569,02$ | 40%=94133,36х9,43=887677,58р. 887677,58:52=17070,72$. | 40%=1129600х9,43=10652128р. 10652128:52=204848,6$ |
| Кол-во вторсырья при 15% от веса тн. | 1568тнх15%=235,2тнх50$=11760$ | 47066,7х15%=7060тнх50$=353000$ | 564800х15%=84720тнх50$ =4236000$ |
| Доход от реализации При ср. ст-ти 50$за тн. | 11760$ или 611520 руб. | 353000$ или 18 356000руб. | 4236000 или 220272000руб. |
| ИТОГО: валовой доход от комплекса в год |  |  | 246 902,32 тыс. Руб. Или 4 748 121,6 $ |
| Расходные статьи Мусоросортировки | День | Месяц | Год |
| Транспортные расходы За доставку отходов |  | За счёт перевозчиков отходов Платят управляющие компании ЖКХ |  |
| Общеэксплуатационные расходы сортировочного комплекса тыс. руб/год |  |  | 4279 |
| Оплата труда на сортировке. Тыс. руб/год |  |  | 6787 |
| Затраты на покупку Эл. Энергии. Тыс. руб/год |  |  | 1290,0 |
| Итого: - Затратная часть расходов. Тыс. руб/год |  |  | 12356. |

Состав предлагаемого мусоросортировочного комплекса и полигона для захоронения не утилизируемых ТБО.

Мусоросортировочный комплекс состоит из Производственного корпуса, эстакады для загрузки ТБО, Административно-бытового корпуса, модульной котельной, трансформаторной подстанции.

Полигон для захоронения не утилизированных ТБО представляет собой комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания, брикетированных ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.

. Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15-20 лет. В табл.1 приведена ориентировочная площадь участка складирования полигона на расчетный срок эксплуатации 15 лет.

таблица 1

| Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Высота складирования ТБО, м |
| --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5*-5,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5* -7,5 | - | - | - |
| 250 | 31,0 | 21,0 | 16,0 | 11,5*-13,5 | - | - |
| 500 | 61,0 | 41,0 | 31,0 | 23,0 | 16,5*-20 | - |
| 750 | 91,0 | 61,0 | 46,0 | 34,0 | 26,0 | - |
| 1000 | 121,0 | 81,0 | 61,0 | 45,0 | 35,0 | 27*-31,0 |
| ________________ * указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату. |

1.6. Наиболее экономичны земельные участки, близкие по форме к квадрату и допускающие максимальную высоту складирования ТБО (с учетом заложения внешних откосов 1:4). В отдельных случаях при благоприятных горно-геологических условиях, заложение откосов может быть увеличено при условии разработки специального проекта и прохождения технической экспертизы в организации - разработчике инструкции.

Производственный корпус располагается в модульном трёх пролётном ангаре с размерами в плане 36 х 72 метров, Высота в коньке 7,5 метров.

Тип фундаментов под здание и стоимость его монтажа определится после проведения экспертизы геоподосновы Вашей строительной площадки.

  - Краткое описание технологического процесса, данные о проектной мощности.

Мусоросортировочный комплекс предусматривает извлечение из мусора ценного вторсырья, его прессования и складирования с последующей отправкой на конечные пункты переработки.

Процесс сортировки состоит:

- приёмное отделениё.

- Отделение механической сортировки с тремя линиями оборудования типа «Грохот» и магнитными сепараторами для извлечения металлов.

- сортировочное отделение с тремя линиями ручной сортировки с возможностью выделения 12 наименований втор. Сырья.

- отделение прессования вторсырья

- участок хранения и погрузки прессованных брикетов и контейнеров с отсортированным вторсырьём.

- участок прессования отсева и не утилизируемых отходов.

.                                                 Конструктивные решения.

Производственный корпус. Размеры здания в плане 36 х 72 м. Высота до несущих конструкций (ферм) в осях 1 – 7 равно 7.2м. В осях 7 – 13 равно 6.4м.

Здание имеет систему с полным каркасом. Каркас проектируется из металлических конструкций.

Колонны каркаса запроектированы из труб ф273 х 8. насадки на колонны выполняются из труб ф 159 х 8.

Жёсткость каркаса в поперечном направлении обеспечивается работой рам, в продольном направлении связями и распорками.

Распорки выполняются из труб ф 108 х 4. Связи из уголка 100 х 7.

По верхнему и нижнему поясам ферм предусмотрены вертикальные и горизонтальные связи, проектируемые из труб ф108 х 4.

Прогоны покрытия выполнены из швеллера №16 и №12.

В осях 1 – 7 здания предусмотрен опорный ручной кран грузоподъёмностью 5 тн.

Подкрановые пути из двутавра35Б2 по серии 1.426.2-7 проходят по колоннам из труб ф273 х 8.

Стеновое ограждение и покрытие производственного корпуса выполняются из панелей типа  «сэндвич» с несгораемым утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна.

Ригели для крепления стеновых панелей проектируются из швеллера Гн.200х100х6.

Крепление стеновых панелей к ригелям и прогонам производится самонарезающими болтами.

Цоколь наружных стен производственного корпуса, до отметки +2,400 (+3,600) выполняется из железобетонных панелей по серии 1.030.1-1.

В местах установки ворот стены из керамического кирпича марки К-100\1\15 (ГОСТ 530-95) на растворе М25.

Цех ручной сортировки расположен на отметки +2,500м. размеры цеха в плане 25.22х12м.

Конструкции стоек выполнены из двух швеллеров №10. Балки из двутавра №20, швеллера №16 и №10.

Жёсткость конструкции цеха обеспечивается связями из двух уголков 50х5 и распорками из Гн 100х100х4.

Конструкции стен, покрытия и перекрытия цеха ручной сортировки обшиваются с двух сторон профилированными листами. Пространство между профилированными листами заполняется утеплителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна.

-

- Эстакада загрузки ТБО.

Эстакада загрузки ТБО проектируется в три линии заезда  грузового автотранспорта при разгрузки ТБО в приёмные ёмкости мусоросортировочного комплекса.

Размеры сооружения в плане 36.0х41.5м. Высота сооружения = 2.9м.

Подпорная стенка выполнена из монолитного железобетона на свайном основании.

Сваи по ГОСТ 19804.2-79*.

- Административно-бытовой корпус.

Проектируемое здание АБК предусмотрено для рабочих и ИТР мусоросортировочного комплекса ТБО.

Административно-бытовой корпус - двух этажное здание с тех. подпольем.

Размеры в плане в осях 19,5м х 10,96м.

Высота этажа- 3.0 м.

Общее количество рабочих и ИТР мусоросортировочной станции ТБО – 46 человек.

Из них: - Сортировка ТБО и обслуживание производства – 43человека.

- ИТР и служащие – 3 человека.

Необходимое оборудование линии сортировки включает наклонные и горизонтальные конвейеры, грохоты, электромагнитные сепараторы металла, пресс для пакетирования втор. Сырья, пресс для пакетирования отсева и не утилизируемых отходов после сортировки, металлопресс,  грузоподъемные механизмы, шредеры и дробилки, разрыватели пакетов и т.д.

Потребление электроэнергии  на сортировочном производстве: - установленная мощность 300 кВт.

Среднее потребление 147 кВт.

Сортировочное производство после сортировки отправляет на захоронение на полигон  отсев и не утилизируемую часть отходов  60% от исходного объёма поступающего ТБО.

В результате сортировки получим вторичное сырьё  в объёме 40% от исходного объёма.

Технико-экономические показатели.

(форма по СНиП 11-01-95)

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мощность предприятия, годовой выпуск |  |  |
| 1.1 | В стоимостном выражении | млн. руб./год | 246,902 |
| 1.2 | В натуральном выражении: |  |  |
|  | Приём ТБО | Тонн/год | 565 000 |
|  | вторсырья | Тонн/год | 234400 |
| 2. | Площадь участка под МСС | га | 5,5 |
| 3. | Коэффициент застройки | коэф. | 0,205 |
| 4. | Общая численность работающих | чел. | 46 |
| 5. | Годовой выпуск продукции на работающего: |  |  |
| 5.1 | В стоимостном выражении | тыс.руб\чел | 12504 |
| 5.2 | В натуральном выражении | тонн\чел. | 5450 |
| 6. | Стоимость строительства комплекса, в том числе Шефмонтаж, пусконалакдка СМР проектно - изыск. Работ. Всего: стоимость строительства | мил. руб. мил. руб. мил. руб. мил. руб. мил. руб. | 624 62,4 49,92 1,500 737,82 |
| 7. | Удельные капитальные вложения | руб\тонну мощности | 1305,876 |
| 8. | Продолжительность проектирования Продолжительность строительства | месс. месс. | 10 10 |
| 9. | Себестоимость продукции | тыс.руб\тн. | 1305,87 |
| 10. | Срок окупаемости с начала работы комплекса | лет | 4,5 |

Основные стадии проекта:

Реализация Проекта включает выполнение следующих основных стадий:

- Регистрация предприятия.

- Выделение земельного участка (Акт выбора участка).

- Разработка проектно-сметной документации (Рабочего проекта)

- Экспертиза проектной документации.

- Получение разрешения на строительство, начало строительно-монтажных работ.

- Шефмонтаж оборудования, обучение персонала.

- Пуско-наладочные работы, вывод мусоросортировочного комплекса на проектную мощность.

- Создание структур бесперебойной поставки ТБО для сортировки, сбыта готовой продукции, транспортной службы.

Приобретая оборудование для утилизации вторсырья, мусора и ТБО у нашей компании, каждый заказчик также получает вежливое и предупредительное обслуживание. Клиентоориентированность, удобство оплаты и предоставление множества дополнительных услуг являются дополнительными факторами, делающими сотрудничество приятным и эффективным.

С уважением!

Генеральный директор ЗАО «КЭК»                                                 Г.А. Маямсин